# 建设项目环境影响报告表

| 项目名称： | 年产1000吨铆焊件设备生产线技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 江苏凯能机械设备有限公司 |
| 编制日期： | 2022年10月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1000吨铆焊件设备生产线技术改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2210-321084-07-02-856965 |
| 建设单位 联系人 | 晏雨晴 | 联系方式 | 15312827805 |
| 建设地点 | 高邮市汤庄镇朝阳路2号 |
| 地理坐标 | 119度47分8.246秒32度47分28.67870秒 |
| 国民经济 行业类别 | C4011 工业自动控制系统装置制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制品业-70环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 扬州高邮市工业和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 0.5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 70000 |
| 专项评价设置情况 | 本项目无需设置专项评价 |
| 规划情况 | 规划名称：《汤庄镇总体规划（2014~2030）》 审批机关：高邮市人民政府 审批文件：《市政府关于同意三垛镇、临泽镇、送桥镇等九镇总体规划及界首镇古镇保护规划的批复》（邮政发[2015]号） |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《高邮市汤庄镇工业集中区规划环境影响报告书》 审查机关：扬州市高邮生态环境局 审查文件编号：《关于高邮市汤庄镇工业集中区规划环境影响报告书的环境保护审查意见》扬环管[2022]02-1号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与规划环境影响评价相符性分析： 汤庄镇工业集中区共分3个片区，分别是汉留片区、中心片区、汤庄片区，3个片区的产业定位如下： 汉留片区：产业定位为环保机械、农副产品加工、鞋材服装、新材料。该片区位置较敏感，区域内涉及《江苏省通榆河水污染防治条例》一级保护区，入园项目应符合《江苏省通榆河水污染防治条例》要求，不得引进禁止类项目，且要控制发展规模。 中心片区：产业定位为设备制造业、金属制品、机械加工、汽车零部件、轻工（玩具、旅游用品等）。 汤庄片区：产业定位为液压机械、水利机械、汽车零部件。 本项目位于汤庄片区内规划的工业用地，主要产品为打卡机、阀门、餐余垃圾处理系统等液压机械或液压机械配套产品，与老汤庄片区的产业定位相符。 |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性 本项目为专用机械设备制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日实施）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2013年修正）中鼓励类、限制类和禁止类项目；不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》中禁止和限制项目及其它相关法律法规要求禁止和限制的产业，为允许类项目。 因此，本项目的建设符合现行的国家和地方产业政策。 2.“三线一单”相符性分析： （1）生态红线相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），本项目周边生态红线区域如表1-1所列。 表1-1项目与重要生态空间相对关系 生态空间名称 主导生态功能 红线周边涉及生态红线区域 方位 距离 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 三阳河（高邮市）清水通道维护区 水源水质保护 / 南至汉留镇兴汉村，北至临泽镇陆涵村，河宽150米，全长40公里，范围为三阳河水体及河口上坎两侧陆域100米。 W 11.5km 结合项目地理位置，本项目边界距离最近的生态红线区域为三阳河（高邮市）清水通道维护区，距离约为西侧11500m，不涉及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）中管控区域。 （2）环境质量底线 根据2021年度高邮市生态环境质量公报，项目所在区域的环境空气质量均达标，因此判定为达标区；项目所在水域南澄子河水质良好，水质指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水标准；项目区域声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 本项目建设过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周围环境造成不良影响，不会降低当地环境质量。 （3）资源利用上线 本项目运营过程中用水主要为员工生活用水，由当地自来水厂统一供应，项目利用规划工业用地，项目所用原辅材料均从其他企业购买，未从环境资源中直接获取，市场供应量充足，本项目不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号），本项目不属于负面清单中禁止建设的项目。综上所述，项目符合“三线一单”管控要求。 表1-2本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》的相符性分析 项目 内容 本项目情况 相符性 一、河段利用与岸线开发 （一）禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划(2015-2030年)》《江苏省内河港口布局规划(2017-2035年)》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。 本项目不属于码头及过长江干线通道项目 相符 （二）严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围，不在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内 相符 （三）严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内 相符 （四）严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 本项目不在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内 相符 （五）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用 总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内 相符 二、区域 活动 （七）禁止在距离长江干流和京杭大运河(南水北调东线江苏段)、新沟河、新孟河、走马塘、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江(扬州)、润扬河、潘家河、蟛蜞港、泰州引江河1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流1公里按照长江干支流岸线边界(即水利部门河道管理范围边界)向陆域纵深1公里执行。严格落实国家和省关于水源地保护、岸线利用项目清理整治、沿江重化产能转型升级等相关政策文件要求，对长江干支流两岸排污行为实行严格监管，对违法违规工业园区和企业依法淘汰取缔。 本项目不在禁止河流流域，且不属于化工项目 相符 （八）禁止在距离长江干流岸线3公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。 本项目不属于尾矿库项目 相符 （九）禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。 本项目不属于燃煤发电项目 相符 （十）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。合规园区名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)合规园区名录》执行。高污染项目应严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行。 为机械设备项目，不属于高污染项目 相符 （十一）禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。 本项目不属于化工项目 相符 （十二）禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目。 本项目不位于化工集中区 相符 （十三）禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。 本项目周边无化工企业 相符 （十四）禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。 本项目不在《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动中 相符 三、产业 发展 （十五）禁止新建、扩建尿素、磷按、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目。 本项目不属于新建、扩建尿素、磷按、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目 相符 （十六）禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目。 本项目不属于新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，不属于新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目 相符 （十七）禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目。 本项目不属于合成 氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目 相符 （十八）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。 本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，不属于新建独立焦化项目 相符 表1-3与《扬州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（扬环[2021]2号）中高邮市汤庄镇工业集中区相符性分析 序号 类型 生态环境准入清单 本项目 1 空间布局约束 （1）各类开发建设活动应符合扬州市总体规划、控制性详细规划、土地利用规划等相关要求。 （2）优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入要求。 （3）合理规划居住区与园区，在居住区和园区、企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。 本项目从事专用机械设备生产，符合集中区相关规划 2 污染排放管控 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 本项目实施污染物总量控制，采取有效措施减少主要污染物排放总量。 3 环境风险防控 （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。 本项目将按要求执行风险防范措施，加强环境影响跟踪监测。 4 资源开发效率要求 （1）禁止使用国家明令禁止和淘汰的用能设备。 （2）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到相关要求。 本项目不使用国家明令禁止和淘汰的用能设备；本项目生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到相关要求。 本项目与《扬州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（扬环[2021]2号）中高邮市汤庄镇工业集中区相关要求相符，符合“环境准入负面清单”要求。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的管理要求。 3.与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的相符性 对照《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》：四、主要任务1.加快推进“散乱污”企业综合整治。涉VOCs排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等。2.严格建设项目环境准入。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目产生有机废气经过滤棉+二级活性炭处理后通过15m高排气筒排放，故本项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求相符。 4.《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）相符性分析 本项目属于专用机械设备制造，项目使用的水性漆中VOCs含量约为100g/L，满足标准中的限量要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 江苏凯能机械设备有限公司位于高邮市汤庄镇朝阳路2号，主要从事生物电厂给料成套设备、垃圾电厂给料成套设备、阀门等机械设备生产。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月2日修订）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关规定，项目须进行环境影响评价，本项目为机械设备制造，属于“三十二、专用设备制品业-70环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，本项目年使用水性漆15t，因此，本项目需进行环境影响评价并编制环境影响报告表。 2、建设内容 本项目的产品方案如表2-1所列。 表2-1项目产品方案 序号 工程名称 设计能力/年 年运行时数h 扩建前 扩建后 增量 1 生物质上、给料系统 35套/年 35套/年 0 2400 2 大型柴油机装配线 5套/年 5套/年 0 3 钢结构 3000吨/年 3000吨/年 0 4 阀门 4500套/年 4500套/年 0 5 餐余垃圾处理系统 3000套/年 3000套/年 0 6 打卡机 2000套/年 2000套/年 0 7 深井筒 0 6000套/年 +6000套/年 项目主要设备如表2-2所列。 表2-2主要生产设备表 序号 设备名称 型号 扩建前数量（台） 扩建后数量（台） 备注 1 加工中心 X714 22 22 现有 2 磨床 MK7163*1400 12 12 现有 3 铣床 XH-DSK6025 19 19 现有 4 镗床 PBC110M 7 7 现有 5 联动 DU650 1 1 现有 6 立车 CQK5240B/2SP 1 1 现有 7 激光机 - 1 1 现有 8 车铣复合中心 - 1 1 现有 9 车床 CA6150A 77 77 现有 10 钻床 Z3050*16 16 16 现有 11 滚丝机 Z28-125 1 1 现有 12 攻丝机 M36 2 2 现有 13 穿孔机 SX268-2 1 1 现有 14 焊接专机 - 2 2 现有 15 焊接机 - 3 3 现有 16 烘干机 YJJ-R-100 1 1 现有 17 焊机 - 5 5 现有 18 增压系统 DTT60 2 2 现有 19 冷箱 - 1 1 现有 20 锯床 GB4035 6 6 现有 21 台钻 - 3 3 现有 22 刨床 B665 4 4 现有 23 普车 CD6140 10 10 现有 24 剪板机 CQ12Y-16×2500 4 4 现有 25 折弯机 Wc67-1-250/3200 4 4 现有 26 空气压缩机 W-0.97/8 1 1 现有 27 液压机 - 1 1 现有 28 插床 - 1 1 现有 29 螺枪可调式滚轮架 - 1 1 现有 30 托辊双头车孔机 TC89-159 1 1 现有 31 焊接机 TH89-159 3 3 现有 32 切管机 TQ60-159 1 1 现有 33 油压机 - 1 1 现有 34 卷板机 25/2500 1 1 现有 35 剪板机 16*2500 4 4 现有 36 折弯机 25/3200 4 4 现有 37 冲床 JG23-40 1 1 现有 38 离子割机 GWJX-4000S 1 1 现有 本项目原辅材料消耗如表2-3所列。 表2-3原辅材料消耗一览表 类别 名称 用量 扩建前用量t/a 扩建后用量t/a 增减量t/a 原辅材料 钢板 3000 7000 +4000 无铅焊丝 15 30 +15 机油 0.2 0.5 +0.3 水性漆 5 15 +10 注：水性漆主要成分：水性丙烯酸树脂50%、水性助剂10%、颜料30%、水10% 水性漆助剂成分包括：成膜助剂（二丙二醇丁醚）；活性剂（二丙二醇甲醚）；分散剂（聚丙烯酸钠盐）；消泡剂（聚醚改性硅氧烷溶液）；流平剂（改性聚硅氧烷）；增稠剂（非离子聚氨酯）。 表2-4部分原辅料理化性质一览表 名称 理化性质 毒性毒理 危险特性 环境 危害 二丙二醇丁醚 无色液体，沸点(℃)：214～217 相对密度(水=1)：0．913，溶解性溶于水 对眼及皮肤有刺激性。未见有中毒病例。浓度高时可引起麻醉作用。 遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 无 二丙二醇甲醚 无色液体，具有轻微醚类气味和苦味，沸点(℃)：193～195 动物实验显示本品有轻度麻醉性及刺激性，未见职业性危害 遇明火、高热可燃。 无 过氧化环己酮 别名1-过氧化氢环己基；分子式C12H22O5；白色及淡黄色针状结晶或粉末。熔点76~78℃，不溶于水，溶于乙醇、乙酸、丙酮、苯和石油醚。 LD50880mg/kg(小鼠经口) 可燃 / 丙烯酸树脂 无色液体，有特殊芳香味，熔点-47.9℃，沸点139℃ 对眼和上呼吸道有刺激症状 易燃，遇明火、高热有燃烧爆炸危险。 对环境 有害 3、劳动制度 劳动定员：200人； 工作制度：8小时单班制，全年工作时间300天。 4、厂区平面布置情况 厂区平面布置合理性分析：①项目生产车间工艺流水线布置合理，生产车间内按生产工序布设生产设备，布局紧凑，便于生产原料在各个生产工序中顺畅转移，生产车间内原料、成品堆放区域设置于车间出入口附近，便于材料、产品社会运输。②办公区域远离高噪声设备，保证日常办公环境，本项目厂区平面布局较为合理。 5、项目主体及公辅工程 本项目主体及公辅工程情况如表2-5所列。 表2-5项目主体及公辅工程 类别 建设名称 设计能力 备注 扩建前 扩建后 增减量 主体 工程 下料车间 1000m2 1000m2 0 - 铆焊车间 10000m2 10000m2 0 组装车间 8000m2 8000m2 0 金工车间 2000m2 2000m2 0 阀门车间 2000m2 2000m2 0 喷漆房 400m2 400m2 0 - 贮运 工程 一般固废仓库 50m2 50m2 0 - 原料仓库 1000m2 1000m2 0 - 公用 工程 供电 300000千瓦时/年 400000千瓦时/年 100000千瓦时/年 汤庄镇供电所 供水 3000t/a 3004.527t/a +4.527t/a 市政 排水 2400t/a 2400t/a 0 市政污水管网 环保工程 废水处置 生活 污水 生活污水预处理后接入园区污水管网，最终进入卸甲污水处理厂处理 生活污水预处理后接入园区污水管网，最终进入卸甲污水处理厂处理 - 项目建成后全厂生活污水接入园区管网并申请总量 废气处置 焊接烟尘 - 移动式焊接烟尘净化装置 - - 切割粉尘 车间通风 车间通风 - - 喷漆房 废气 - 经“过滤棉+二级活性炭”装置处理后通过1根15m高排气筒1#排放 - - 噪声处置 隔声、吸声、减震措施 隔声、吸声、减震措施 - - 固废处置 - 36m2危废暂存库 - - 6、水平衡 图2-1项目水平衡（单位：t/a） 7、物料平衡 图2-2项目有机物料平衡图（单位：t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 图2-3生产工艺流程图 切割下料：将购买回来的钢材用剪板机、线切割机等设施按图纸切割下料，剪板机需定期更换机油，从而产生S1废机油、下料过程中产生S2边角料和切割粉尘G1和设备噪声N1。 钻铣等机加工：下料后用钻床、铣床等设备进行机加工，钻床和铣床需定期更换机油，从而产生S3废机油，钻铣加工过程中会产生S4边角料和设备噪声N2。 铆工装配：将零部件进行铆工装配，该过程产生噪声N3。 焊接：用焊机将部件进行焊接，焊接过程产生G2无组织焊接废气(颗粒物）、S5收集的粉尘和噪声N4。 喷漆：将加工好的需要喷漆的工件送入喷漆房进行喷漆处理，本项目使用水性漆，喷漆后的产品，在漆房内进行晾干。喷漆房废气经过滤棉+二级活性炭装置处理后通过15m高排气筒排放。该工序产生G3喷漆废气(颗粒物、NMHC）、G4晾干废气（NMHC）、S6废过滤棉、S7废活性炭、S8废漆桶、S9漆渣。 检验、出厂：人工使用千分尺、水平仪等查验尺寸、形位是否符合图纸要求，检验合格后即可包装出厂。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与新建项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于扬州市高邮汤庄镇朝阳路2号，企业于2021.5月正式投产，主要生产生物质上、给料系统、大型柴油机装配线、阀门、餐余垃圾处理系统、打卡机，年用水性漆5t，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目为液压机械设备制造，属于“三十二、专用设备制品业-70环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造-（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，属于环评豁免，2021.11.29企业取得排污许可证（登记编号：913210845855562142001Z）。 1.生产工艺 企业生产工艺未发生变动，如图2-3所示。 注：仅大型柴油机装配线使用水性漆，其余产品无需喷涂。 2、污染物产生情况 （1）废水 厂区内职工人数200人，企业提供餐饮，不提供住宿，其人均用水定额50L/(人·d)。则职工用水量为3000t/a。生活污水产生系数按0.8计算，则生活污水排放量为2400t/a。 （2）废气 现有项目废气主要是调漆、喷漆、晾干产生的非甲烷总烃和颗粒物；材料切割工序产生的颗粒物。 （3）噪声 现有项目噪声源主要为车床、切割机、倒角机、铣边机等设备运转时产生的噪声，噪声源强的声压级在75-80dB(A)之间。噪声经减振、厂房隔声、声屏障及距离衰减后，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固废： 本项目产生的固体废物主要为员工的生活垃圾、废边角料、金属屑、焊接废料、废包装桶、废机油、废含油抹布手套。 3.现有项目环境问题及“以新带老”措施 【现状存在的问题】 （1）现有项目喷漆工艺不在喷漆房中，无废气处理设施。 （2）现有项目无危废库。 （3）现有项目焊接工艺废气无废气处理设施。 （4）现有项目废气、废水无污染物总量。 【以新代老措施】 （1）企业将建设喷漆房，并配套安装二级活性炭+15m高排气筒废气处理设备。 （2）企业将建设面积为36m2危废库。 （3）焊接工艺产生的烟尘将配套移动式焊接烟尘净化器处理。 （4）本次环评将核算全厂污染物总量，并向环保主管部门申请总量。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状： 1、环境空气质量 根据扬州市高邮生态环境局发布的《高邮市生态环境质量公报》（2021年度），二氧化硫年均浓度为8μg/m3；二氧化氮年均浓度为26μg/m3；可吸入颗粒物年均浓度为58μg/m3，符合国家《环境空气质量标准》中的二级标准；细颗粒物年均浓度为33μg/m3，一氧化碳日均浓度为0.85mg/m3，臭氧最大8小时滑动平均年均浓度为103μg/m3。 表3-1空气环境质量现状 评价因子 平均时段 现状浓度（μg/m3） 标准值 占标率（%） 达标情况 SO2 年均值 8 60 13.3 达标 NO2 年均值 26 40 65 达标 PM10 年均值 58 70 82.8 达标 PM2.5 年均值 33 35 94.3 达标 CO 日均值 0.85mg/m3 4mg/m3 21.25 达标 O3 8小时滑动平均年均 103 160 64.4 达标 由表3-1可知，2021年高邮市环境空气SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5均达标，环境空气质量整体变好。因此判定为达标区。 本项目引用《高邮市汤庄镇工业集中区规划环境影响报告书》中于2021.3.12~2021.3.18日对“G9汤庄内部”监测点的监测数据，该点位距离本项目约1km，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中引用数据要求，具体监测结果如表3-2所列。 表3-2大气现状监测布点及监测情况 监测项目 监测点位 1小时浓度监测结果 浓度范围 标准（μg/m3） 达标情况 非甲烷总烃 G9汤庄内部 0.6-0.69 2000 达标 从表3-2可知，本项目特征污染物环境质量现状良好。 2、地表水环境质量 根据扬州市高邮生态环境局发布的《2021年高邮市生态环境质量报告》，高邮市参与评价的地表水监测7条主要河流和高邮湖，共计10个省控以上监测断面，水质达标率为100%，与上年提高17.6个百分点。其中，ⅢI类水质断面9个，占90%；Ⅳ类水质断面1个，占10%；无V类以上水质。 3、声环境质量现状 2022年1月28日，建设单位委托扬州力舟环保科技有限公司对项目厂界四周及附近居民点进行了声环境质量监测，环境噪声现状监测结果如表3-6所列。 表3-6噪声检测结果 监测时间 监测点位 昼间 标准值 达标 状况 2022年1月28日 N1北厂界外1m 53.6 65 达标 N2东厂界外1m 54.3 达标 N4南厂界外1m 57.8 达标 N5西厂界外1m 54.2 达标 N3汤庄小学 57.6 60 达标 N6余富村三组 53.2 达标 由上表可见，本项目所在地厂界声环境质量能够符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求，周边敏感点满足2类标准要求。 4、生态环境 本项目不涉及生态环境影响。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）的要求，不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标如表3-7所列。 表3-7建设项目主要环境保护目标 环境 要素 坐标 保护对象 规模 （户/人） 环境功能区 方位 相对厂界距离（m） X（经度） Y（纬度） 空气 环境 119.78381 32.791077 余富村三组 40户/120人 2类 W 20 119.79009 32.791356 汤庄村八组 62户/150人 E 196 119.78836 32.788636 汤庄小学 600人 SE 40 119.801640 32.78270 悦秀花园 120户/378人 SE 380 地表水 / / 南澄子河 地表水环境 III类 S 485 地下水 / / / / / / / 声环境 / / 厂界 / 3类 / / 119.78381 32.791077 余富村三组 40户/120人 2类 W 20 119.78836 32.788636 汤庄小学 600人 SE 40 生态 环境 / / 三阳河（高邮市）清水通道维护区 73.31平方公里 / W 11500 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废气 有组织排放的颗粒物（喷漆过程中产生）和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1大气污染物有组织排放限值，具体如表3-8所列；无组织排放的颗粒物（焊接、打磨、喷漆过程中产生）和非甲烷总烃（喷漆和晾干过程中产生）执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值，具体如表3-9所列；厂区内VOCs无组织排放限值应符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中的相关规定，具体如表3-10所列。 表3-8大气污染物有组织排放限值 污染物 最高允许排放浓(mg/m3) 最高允许排放速率（kg/h） 监控位置 颗粒物 20 1 车间排气筒出口或生产设施排气筒出口 NMHC 60 3 表3-9单位边界大气污染物排放监控浓度限值 污染物 监控浓度限值(mg/m3) 监控位置 颗粒物 0.5 边界外浓度最高点 NMHC 4 表3-10厂区内NMHC无组织排放限值 污染物项目 特别排放限值(mg/m3) 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 表3-11食堂油烟排放标准 规模 小型 基准灶头数 ≥1，＜3 对应灶头总功率（108J/h） ≥1.67，＜5.00 对应排气罩灶面总投影面积（m2） ≥1.1，＜3.3 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 2、废水 本项目接入区域市政污水管网，送至卸甲镇污水处理厂处理。污水接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级A标准。具体标准如下： 表3-12水污染物排放标准单位：mg/L 序号 污染物名称 污水处理厂接管标准 GB18918-2002 一级A标准 1 pH（无量纲） 6~9 6~9 2 COD 500 50 3 SS 400 10 4 NH3-N 45 5 5 TP 8 0.5 6 TN 70 15 7 动植物油 100 1 3、噪声 本项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)厂界执行3类。具体标准如表3-13所列。 表3-13工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 标准来源 3类 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 4、固体废物 本项目一般固体废物处理和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 本项目产生的危险固废贮存需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年36号）中相关规定，同时根据《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》(苏环办[2019]149号)、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）要求，需对危险废物的储存管理进一步规范化管理。 |
| 总量 控制 指标 | 表3-13污染物排放量汇总单位：t/a 类别 污染物 拟建项目 排放量 外排量 建议申请量 废气 非甲烷总烃 0.1426 0.1426 0.1426 颗粒物 0.4732 0.4732 0.4732 废水 废水量 2400 2400 2400 COD 0.672 0.12 0.672 SS 0.288 0.024 0.288 氨氮 0.084 0.012 0.084 总磷 0.0096 0.0012 0.0096 总氮 0.072 0.036 0.072 动植物油 0.072 0.0024 0.072 固体废物 一般固废 14.462 0 0 危险废物 19.4755 0 0 项目需申请总量指标如下： （1）废水：水污染物总量控制因子为：COD、氨氮、TP、TN。 本项目水污染物接管量为，废水量：2400t/a，COD0.672t/a、氨氮0.084t/a、 TP0.0096t/a、TN0.072t/a。本项目最终排入外环境量为，废水量：2400t/a，COD0.12t/a、氨氮0.012t/a、TP0.0012t/a、TN0.036t/a。 （2）废气：本项目颗粒物0.4732t/a（有组织0.1512t/a+无组织0.322 t/a），非甲烷总烃0.1426t/a （有组织0.0676t/a+无组织0.075 t/a），向扬州市高邮生态环境局申请总量，在高邮市区域内平衡。 （3）固体废物：本项目固废零排放，不需申请固废污染物总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目不需新建厂房，施工期只涉及设备安装和调试，由于设备安装及调试的时间较短，对周边环境不造成影响，故本环评对施工期环境影响分析从略。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2废气 4.2.1废气污染源强 本项目产生的废气主要有切割粉尘、焊接烟尘、调漆废气、喷漆废气、晾干废气。 1）切割粉尘 本项目在下料切割时会产生切割粉尘，污染物按颗粒物计，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，切割过程中颗粒物产生系数为1.1千克/吨-原料，本次钢板、型材共计使用4000t/a，则可知本项目切割粉尘的产生量约为4.4t/a。由于此类金属粉尘的比重较大，沉降性能良好，会迅速沉降在机械周边，即影响范围小，基本全部集中在车间内排放。沉降量以98%计，则短时间内沉降到地面的粉尘量约为4.312t/a，此粉尘收集后作为固废外卖给物资回收公司；粉尘无组织排放量为0.088t/a。 2）焊接烟尘 项目焊接工序中会产生一定量的焊接烟尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册-二氧化碳保护焊颗粒物产生量约为20.5kg/t原料，项目估算焊条使用量约为30t/a，则项目焊接烟尘产生量约为0.615t/a。经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放，烟尘的捕集率为80%，焊接烟尘净化器的处理效率为95%，处理后通过焊接车间在厂区内无组织排放，无组织排放量为0.15t/a。 3）调漆废气、喷漆废气、晾干废气 本项目喷漆工段设置密闭喷漆房，调漆、喷漆、晾干均在密闭喷漆房内进行，喷漆时间约2h/d，晾干时间约4h/d，其中水性漆调漆时挥发的有机废气较少，且相对时间较短，因此调漆废气进入喷漆废气，不单独核算。 喷漆工序主要污染物为非甲烷总烃、颗粒物（漆雾）；晾干工序主要污染物为非甲烷总烃。 本项目水性漆用量为15t/a。根据水性漆MSDS，固分占比约为80%，固分附着率为80%，20%以漆雾形式逸散到空气中，其中70%的漆雾逸散在空气中，30%的漆雾沉降为废漆渣，则漆雾产生量约为1.68t/a。根据水性漆MSDS，挥发性有机成分占5%，有机废气以非甲烷总烃计，则非甲烷总烃产生量约为0.75t/a，其中约 30%的有机废气（0.225t/a）在喷漆段挥发，剩余的70%有机废气（0.525t/a）在晾干段挥发。 本项目调漆、喷漆、晾干在密闭喷漆房内进行，废气捕集效率按90%，喷漆及晾干废气经负压收集后经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，通过15m 高排气筒（1#）排放，处理效率达90%以上。 因此本项目颗粒物（漆雾）有组织产生量1.512 t/a，产生速率2.52 kg/h，有组织排放量0.151 t/a，排放速率0.252 kg/h。调漆、喷漆阶段非甲烷总烃有组织产生量0.203 t/a，产生速率0.338 kg/h，有组织排放量0.02t/a，排放速率0.034 kg/h。晾干阶段非甲烷总烃有组织产生量0.473t/a，产生速率0.394 kg/h，有组织排放量0.0473t/a，排放速率0.039 kg/h。 4）食堂油烟 本公司每天就餐人数200人，根据类比调查，人均食用油消耗量以25g（/d·次）计，厂区食堂每日提供中餐，厂区全年工作日为300天，则厂区食堂消耗量为食用油1.5t/a。一般油烟挥发量约占总用油量的2-4%，本次评价按3%计，油烟产生量为0.045/a，食堂油烟须在室内采用油烟净化器脱油净化，然后统一进入专用烟道排放。油烟去除率按75%计，油烟排放量为0.011t/a。 表4-1本项目有组织废气产排情况 废气产生源 废气量Nm3/h 污染物名称 产生状况 治理措施 处理率 ％ 排放状况 排放源参数 产生量 速率 浓度 排放量 速率 浓度 高度 直径 温度 t/a kg/h mg/m3 t/a kg/h mg/m3 m m ℃ 1#排气筒 20000 颗粒物 1.512 2.52 126 过滤棉+二级活性炭 90% 0.1512 0.252 12.6 15 0.4 20 非甲烷总烃 0.203 0.338 16.9 90% 0.0203 0.034 1.69 15 0.4 20 非甲烷总烃 0.473 0.394 19.7 90% 0.0473 0.039 1.97 15 0.4 20 表4-2本项目废气污染物排放口基本情况一览表 排放口 编号 排放口 名称 地理坐标 排气筒高度（m） 排气筒内径（m） 烟气温度（℃） 时间 h/a 排放口类型 污染物名称 FQ-001 喷漆晾干废气 119.78595 32.79214 15 0.5 20 2400 一般排放口 颗粒物 非甲烷总烃 表4-3本项目无组织废气产生情况 序号 （无组织） 污染源 位置 污染物名称 无组织源强（t/a） 面源面积（m2） 面源高度（m） 1 喷漆 车间 颗粒物 0.084 8m×10m 4 非甲烷总烃 0.0225 8m×10m 4 非甲烷总烃 0.0525 8m×10m 4 2 金工 车间 颗粒物 0.088 20m×130m 10 3 铆焊 车间 颗粒物 0.15 60m×130m 10 表4-4非正常工况下有组织废气污染源强一览表 污染源 污染物名称 排气量 m3/h 排放情况 排放标准 排放源参数 浓度mg/m3 速率kg/h 浓度mg/m3 速率kg/h 高度m 直径m 温度℃ 1# 排气筒 颗粒物 20000 59.1 2.66 20 1 15 0.4 20 NMHC 20000 15.9 0.71 60 3 15 0.4 20 NMHC 20000 18.5 0.83 60 3 15 0.4 25 4.2.2废气环境影响分析 本项目喷漆、晾干废气（颗粒物+非甲烷总烃)经过滤棉+二级活性炭处理后经15m高排气筒排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1大气污染物有组织排放限值，对周边环境影响较小。 焊接、打磨产生的颗粒物废气经移动式净化装置处置后，颗粒物厂界浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值。 4.2.3废气处理措施可行性分析 （1）焊接烟尘 本项目焊接过程会产生少量焊接烟尘，焊接烟尘经移动式焊烟净化装置收集后无组织排放。 净化原理：焊烟净化装置通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气经过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。 处理可行性分析 生产工艺中采用了移动式焊接烟尘净化装置、移动式粉尘净化装置对焊接烟尘和打磨粉尘进行处理，一般而言，净化装置对粉尘的去除率可达90%左右，采用移动式焊接烟尘净化装置、移动式粉尘净化装置基本可以实现粉尘浓度大幅度下降。 处理效率 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，移动式净化装置对颗粒物去除效率可达95%。 （2）喷漆废气 ①废气处理原理 ②废气处理可行技术分析： 处理可行性分析 企业拟建的喷漆房为密闭状态，过滤棉和活性炭吸附装置处理喷漆、晾干过程中产生的废气，喷漆和晾干过程要求风机保持开启状态，减少喷漆、晾干废气的无组织排放，废气收集效率达到90%。 处理效率：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，过滤棉对颗粒物去除效率达90%。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，活性炭吸附效率为80%，本项目采用两级活性炭进行有机废气的吸附，吸附效率可达96%，本项目取90%。 （3）排气筒设置合理性分析 ①高度可行性分析 本项目共设置1根15m高排气筒即1#排气筒，1#排气筒废气执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）。根据江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）要求，排气筒高度不得低于15m，本项目1#排气筒高度能满足标准要求。因此，项目排气筒高度设置是合理可行的。 ②风量、风速合理性分析： 喷漆房风量：喷漆房车间密闭空间尺寸为10m×8m×4m，换气次设置为60次/h，可保证废气被充分收集，设备收集所需风量为19200m3/h，考虑管道损耗，设置为20000m3 /h。 废气设备处置能力： Q=截面积×风速×3600=0.35×0.35×3.14×13.9×3600=19247m3/h，因此设置20000 m3/h可以匹配。 本项目DA001排气筒烟气流速约为13.3m/s，满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右”的规定。 4.2.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017），废气监测要求如下。 表4-6运营期环境监测项目一览表 类别 监测点位 监测指标 监测 频次 执行排放标准 废气 喷漆房废气DA001排气筒 颗粒物、非甲烷 总烃 1次/1年 颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1大气污染物有组织排放限值 厂界无组织上、下风向 颗粒物、非甲烷 总烃 1次/1年 颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值 厂区内厂房外 非甲烷 总烃 1次/1年 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2厂区内无组织排放限值 4.3废水 4.3.1废水污染源强 （1）生活污水 本项目厂区内职工人数200人，企业提供餐饮，不提供住宿，其人均用水定额50L/(人·d)。则职工用水量为3000t/a。生活污水产生系数按0.8计算，则生活污水排放量为2400t/a。生活污水经厂区隔油池、化粪池预处理后经卸甲污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后尾水排入南澄子河。 （2）生产废水 ①项目水性漆配制过程中，以水作为稀释剂，需1:0.3配水，企业年使用水性防锈漆15t/a，则年配水用水量为4.5t/a，此部分水在使用过程中进入水性漆中。 ②本项目喷枪定期需要进行清洗，清洗使用水，项目有2个喷枪头，清洗频次为每个星期清洗1次，水每次用量为0.5kg，全年水使用量为0.027t，属于危废，委托有资质单位处置。 本项目水污染物产生及排放情况见表4-7。 表4-7废水间接排放口基本情况 序号 排放口编号 排放口 地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度/（mg/L） 经度 纬度 1 1# 119.785586434 32.790612993 0.24 市政污水管网 连续排放、流量稳定 / 卸甲 污水处理厂 COD SS 氨氮 TP TN 动植物油 50 10 5 0.5 15 1 表4-8本项目水污染物产生及排放情况 类别 废水量t/a 污染物 名称 污染物产生量 治理措施 污染物 名称 污染物接管量 排放方式及去向 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 浓度(mg/L) 排放量(t/a) 生活污水 2400 COD 400 0.96 化粪池、隔油池 COD 280 0.672 卸甲污水处理厂，尾水排入南澄子河 SS 200 0.48 SS 120 0.288 氨氮 35 0.084 氨氮 35 0.084 总磷 4 0.0096 总磷 4 0.0096 总氮 40 0.096 总氮 30 0.072 动植物油 40 0.096 动植物油 30 0.072 4.3.2废水污染防治措施 本项目废水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池预处理后接管园区污水管网。 生活污水预处理可行性分析： 参考《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942—2018）中相关内容，生活污水采用化粪池进行处理为可行技术。 依托可行性分析 ①设计规模 高邮市卸甲镇级污水处理厂位于卸甲镇S333与双金大道交叉口东南方向，占地22929m2，高邮市镇级污水处理厂提升改造工程项目（卸甲污水处理厂）于2018年1月9日取得高邮市环境保护局批复（批复文号：邮环许可[2018]7号），于2018年2月进行建设，总规模1.7万吨/天，其中近期规模为日处理污水1.0万吨，近期工业废水接管量不得超过实际处理规模的48%，采用粗格栅及进水泵房+细格栅及曝气池+水解酸化+改良A2/O+二沉池+絮凝沉淀池+纤维转盘滤池+紫外线消毒工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 ②服务范围 高邮市卸甲镇级污水处理厂设计规模1.7万m3/d，处理达标后尾水排入南澄子河，主要收集卸甲镇、汤庄镇和农业科技园的生产、生活污水。本项目位于高邮市汤庄镇工业集中区，属于其服务范围内。 ③处理工艺 卸甲镇级污水处理厂处理工艺流程图见下图： 图4-1卸甲镇级污水处理厂工艺流程图 卸甲镇综合污水处理厂位于高邮市卸甲镇S333与双金大道交叉口东南方向，占地积22929平方米。设计标准为日处理污水能力为2.7万m3，近期1.0万m3/d，远期1.7万m3/d，该工程采用改良A2/O即“厌氧+缺氧+好氧”工艺，集处理工业废水，生活污水为一体的污水处理模式。 目前卸甲污水处理厂的污水管网已经覆盖汤庄镇片区。因此，从管网上接入污水处理厂是可行的。 综上，本项目废水在污水厂纳污计划范围内，水质符合卸甲镇综合污水处理厂的接管要求，符合污水厂接管标准要求，通过污水管网进入污水厂后不会对厂内设备正常运行造成影响。因此，本项目废水接入卸甲镇综合污水处理厂进行深度处理后达标外排是可行的。 4.3.3废水非正常排放监控处理措施 当化粪池发生故障时，废水未经处理直接进入卸甲镇综合污水处理厂时，会对其处理设施造成一定冲击，为避免生产废水的非正常排放，应采取以下措施： 定期检查，及时发现有可能引起故障的异常运行苗头，消除事故隐患。 4.3.4监测要求 考虑到无行业技术规范，监测要求依照《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942—2018）P12页内容，排污单位自行监测按照HJ819执行，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）P6页内容，废水监测要求如下。 表4-9运营期环境监测项目一览表 类别 监测点位 监测指标 监测 频次 执行排放标准 废水 废水排口 pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油 1次/1年 废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准表1中A等级标准 4.4噪声 4.4.1噪声污染源强 本项目高噪声设备噪声排放情况如表4-10所列。 表4-10项目运营期噪声源强 序号 设备名称 单台噪声源强dB(A) 设备数量 距最近厂界位置 治理措施 治理措施降噪效果（dB(A)） 持续时间 1 加工中心 75 22 E，10m 隔声减震 ≥25 2400h/a 2 磨床 80 12 E，15m 3 铣床 75 19 E，15m 4 镗床 75 7 E，15m 5 联动 75 1 E，8m 6 立车 75 1 E，10m 7 激光机 75 1 E，10m 8 车铣复合中心 80 1 E，10m 9 车床 75 77 E，20m 10 钻床 85 16 E，15m 11 滚丝机 75 1 E，16m 12 攻丝机 75 2 E，15m 13 穿孔机 70 1 E，18m 14 焊接专机 75 2 E，15m 15 焊接机 75 3 E，20m 16 烘干机 75 1 E，20m 17 焊机 75 5 E，15m 18 增压系统 75 2 E，18m 19 冷箱 75 1 E，15m 20 锯床 75 6 E，15m 21 台钻 75 3 E，17m 22 刨床 75 4 E，15m 23 普车 75 10 E，15m 24 剪板机 75 4 E，18m 25 折弯机 75 4 E，15m 26 空气压缩机 75 1 N，10m 27 液压机 75 1 N，20m 28 插床 75 1 N，25m 29 螺枪可调式滚轮架 75 1 N，20m 30 托辊双头车孔机 75 1 N，25m 31 焊接机 80 3 N，15m 32 切管机 75 1 N，20m 33 油压机 75 1 N，22m 34 卷板机 75 1 N，16m 35 剪板机 75 4 E，15m 36 折弯机 80 4 E，16m 37 冲床 75 1 E，15m 38 离子割机 75 1 E，12m 39 攻丝机 70 2 E，20m 4.4.2噪声环境影响分析 项目投产后，主要噪声为线切割机、铣床等产生的机械噪声污染。声源值为70~80dB（A）。 （1）噪声污染治理措施 ①线切割机、铣床等主要噪声设备，采取基础隔振，设置减振机座或减振地沟；降噪15dB（A）。 ②噪声源在厂房内，房顶和墙壁安装吸声海绵，衰减值10dB（A）。 ③厂房为钢结构，墙壁阻挡衰减值取4dB（A），窗户阻挡衰减值取5dB（A）。 （2）点声源预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测计算模式 进行预测。 ①户外声传播衰减计算 式中：𝐿𝑃 (𝑟)—距离声源 r 处的倍频带声压级，dB； 𝐿𝑃 (𝑟0 )—参考位置𝑟0处的倍频带声压级，dB； 𝐿𝑝𝑖(𝑟)—预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ∆𝐿𝑖—第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB； A—倍频带衰减，包括几何发散、大气吸收、地面效应等引起的衰减，dB。 声源在预测点产生的等效声级贡献值 式中：𝐿𝑒𝑞𝑔—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； 𝐿𝐴𝑖—i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； 𝐿𝐴𝑗—j 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； 𝑡𝑖—i 声源在 T 时段内的运行时间，s； 𝑡𝑗—j 声源在 T 时段内的运行时间，s。 N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 预测点的预测等效声级 式中：𝐿𝑒𝑞𝑏—预测点的背景值，dB(A)。 （4）预测结果 由上式可推出噪声随距离增加而衰减的情况，厂界噪声预测值如表4-11所列： 表4-11厂界噪声预测结果（夜间不生产）单位：dB（A） 监测点位 背景值 贡献值 叠加值 标准 昼间 夜间 昼间 昼间 夜间 昼间 夜间 N1北厂界外1m 53.6 - 43 54.0 - 65 55 N2东厂界外1m 54.3 - 43 54.6 - 65 55 N4南厂界外1m 57.8 - 44 58.0 - 65 55 N5西厂界外1m 54.2 - 43 54.5 - 65 55 N3汤庄小学 57.6 - 40 57.7 - 60 50 N6余富村三组 53.2 - 40 54.3 - 60 50 计算结果表明，在采取厂房隔声及基础减振等降噪措施后各厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，敏感点噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 综合分析，本项目经噪声治理后对该区域声环境质量影响较小，当地声环境质量仍能达到功能区要求。 4.4.3噪声污染防治措施 本项目噪声源主要为生产设备产生的噪声，其声源等效声级70~80dB（A），以上噪声源强均处于生产车间内。噪声经过减振、隔声及经过距离衰减后，厂界达标。 本项目对噪声的控制主要采取以下措施： （1）优化厂区总平面布置，把噪声较大的设备设置在车间中部，厂区建筑物能起到较大的隔声作用； （2）重视设备选型，所有噪声设备均放置密闭的厂房内； （3）对噪声设备采取隔声减振措施。 采取上述治理措施后，本项目的强噪声源可降噪25dB(A)，再经距离衰减后，经预测四侧场界噪声能达标排放，该污染防治措施可行。 4.4.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）P7页内容厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。 表4-12噪声监测项目一览表 类别 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 噪声 厂界噪声 LAeq 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准 4.5固废 4.5.1固废污染源强 本项目产生的固体废物主要为员工的生活垃圾、废边角料、金属屑、焊接废料、废包装桶、废漆渣、废过滤棉、废活性炭、废机油、废含油抹布手套。 ①生活垃圾 生活垃圾主要来自职工日常生活，本项目员工200人，年工作日300天，生活垃圾产生量0.5kg/d人，约30t/a。项目产生的生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置。 ②废边角料、金属屑、焊接废料 根据企业提供的资料，本项目废边角料产生量约为10t/a；沉降到地面的金属屑由人工清扫收集，金属屑收集粉尘量约为4.312t/a；项目焊接过程中产生的焊接废料以焊条、用量的0.5%计，则焊接废料为0.15t/a。项目产生的废边角料、金属粉尘、焊接废材属于一般工业固废，分类收集后进行外售。 ③废过滤棉 项目废过滤棉源自漆雾处理过程，主要吸附过滤棉的固份，即漆渣，吸附能力一般为其自身重量的1/2。项目过滤棉去除固份的量约为1.4364t/a，产生量约为2.15t/a。 ④废活性炭 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》，拟建项目涉及的活性炭吸附装置活性炭更换情况见下表： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%；（一般取值10%） c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 表4-13活性炭更换计划一览表 活性炭用量（kg） 动态吸附量（%） 活性炭削减的VOCs浓度（mg/m3） 风量 （m3/h） 运行时间（h/d） 更换周期（天） 1500 10 30.96 20000 8 30 则本项目产生废活性炭量约为16.2825t/a。废活性炭属于危险废物，危险废物代码HW49（900-039-49），统一收集后委托有资质的单位安全处理。 ⑤漆渣 根据物料衡算，本项目漆料固相附着率为70%，其余部分以漆雾形式逸散到空气中，其中70%的漆雾收集后处理，30%的漆雾沉降为废漆渣，废漆渣量约为0.468t/a。属于危险废物，危险废物代码HW12（900-252-12），统一收集后委托有资质的单位安全处理。 ⑥废漆桶 本项目年使用油漆量为15t/a，每个油漆桶规格为20kg，每年产生油漆桶数量为750个，单个废漆桶质量为0.5kg，则废油漆桶产生量0.375t/a。属于危险废物，危险废物代码HW49（900-041-49），统一收集后委托有资质的单位安全处理。 ⑦废机油 主要为新增机械设备更换的废机油，产生量约为0.1t/a。属于危险废物，危险废物代码HW08（900-249-08），统一收集后委托有资质的单位安全处理。 ⑧废含油抹布手套 本项目生产过程中设备维修及保养需要使用机油，机油使用消耗后不定期补充、添加，该过程产生的废机油量非常少，部分跑、冒的废机油使用抹布擦拭，少部分废机油沾染在废抹布手套上，废含油抹布手套产生量约为0.1t/a，属于危险废物，危险废物代码HW49（900-041-49），统一收集后委托有资质的单位安全处理。 表4-14本项目固废产生情况 序号 副产品名称 产生工序 形态 预测产生量 （吨/年） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 生活垃圾 职工生活 固态 30 √ / / 2 边角料 机加工 固态 10 √ / / 3 金属屑 废气处理 固态 4.312 √ / / 4 废焊料 焊接 固态 0.15 √ / / 5 废过滤棉 废气处理 固态 2.15 √ / / 6 废活性炭 废气处理 固态 16.2825 √ / / 7 漆渣 喷漆 固态 0.468 √ / / 8 废漆桶 喷漆 固态 0.375 √ / / 9 废机油 机加工 液态 0.1 √ / / 10 废含油抹布手套 维修 固态 0.1 √ / / 本项目固废产生情况如表4-15所列。 表4-15项目固废产生情况汇总表 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险 特性 废物 类别 废物 代码 估算产生量(t/a) 生活垃圾 一般固废 职工生活 固态 纸、塑料等 / / / / 30 金属屑 废气处理 固态 颗粒物 / / / / 4.312 边角料 机加工 固态 钢材 / / / / 10 废焊料 焊接 固态 钢材 / / / / 0.15 废过滤棉 危险固废 废气处理 固态 过滤棉 国家危险废物名录 T/In HW49 900-041-49 2.15 废活性炭 废气处理 固态 活性炭 国家危险废物名录 T HW49 900-039-49 16.2825 漆渣 喷漆 固态 漆渣 国家危险废物名录 T，I HW12 900-252-12 0.468 废漆桶 喷漆 固态 漆渣 国家危险废物名录 T/In HW49 900-041-49 0.375 废机油 机加工 液态 液压油 国家危险废物名录 T，I HW08 900-249-08 0.1 废含油抹布手套 维修 固态 矿物油 国家危险废物名录 T HW49 900-041-49 0.1 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》“2固体废物属性判定根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质，应按照《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7）等进行属性判定”，本项目危险废物情况汇总详见下表： 表4-16危废产生及处置情况 序号 危险废物名称 危险 废物 类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生 工序 形态 主要 成分 有害成分 产生周期 危险特性 污染防治措施 1 废过滤棉 HW49 900-041-49 2.15 废气处理 固态 过滤棉 过滤棉 1个月 T/In 项目设置危废暂存库对危险废物进行安全暂存；危险废物定期清运，由有资质单位运输、处置。危险废物暂存过程中不相容的废物不得混合或合并存放，若不相容需分区存放，容器需使用符合标准的容器。 2 废活性炭 HW49 900-039-49 16.2825 废气处理 固态 活性炭 活性炭 1个月 T 3 漆渣 HW12 900-252-12 0.468 喷漆 固态 漆渣 漆渣 连续 T，I 4 废漆桶 HW49 900-041-49 0.375 喷漆 固态 漆渣 漆渣 连续 T/In 5 废机油 HW08 900-249-08 0.1 机加工 液态 液压油 液压油 6个月 T，I 6 废含油抹布手套 HW49 900-041-49 0.1 维修 固态 矿物油 矿物油 3个月 T 4.5.2固废污染防治措施及可行性分析 1、收集过程污染防治措施分析 应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 2、贮存场所污染防治措施分析 ①一般工业固废 一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单要求建设，具体要求如下： a.贮存、处置场的类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 b.贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 c.为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 d.应设置渗滤液集排水设施。 e.为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施。 ②危险废物 根据《江苏省危险废物规范化管理指标体系》、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办字[2019]222号）》等文件相关要求，本项目实施过程中建设单位应落实下列措施： a.本项目产生的危废需通过“江苏环保脸谱”对其产生和储存进行实时申报，保证危废联单转移、签收、入库的流程完整；并在危废库中设置摄像头和危废台账，保证危险废物产生和储存有记录可查。危险废物暂存过程中不相容的废物不得混合或合并存放，若不相容需分区存放，容器需使用符合标准的容器。 建设单位需按照《关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知(苏环办【2020】401号）》中附件3的相关要求对危废设施进行包装及信息化标识；危险废物定期清运，由有资质单位运输、处置，并通过全生命周期监控系统扫描二维码配合江苏环保脸谱进行转移。同时，应根据江苏省生态环境厅印发的《关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）文件要求，从产生到处置全过程留痕可追溯，切实防控环境风险。 b.每年定期向社会发布气度环境报告。按要求在厂区门口显著位置设置危险废物信息公示栏，主动公开危险废物产生、利用处置情况。 c.严格执行《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施等；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 d.根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。 e.建设单位作为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，落实转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 3、危险废物运输过程环境影响分析 本项目危险废物运输需严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）及《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）要求进行。 （1）内部运输：危险废物在企业内部的转移是指在危险废物产生节点根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，并将其集中到适当的包装容器中，运至厂内危废暂存间暂存，运输过程主要注意以下要点： ①应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区； ②应采用专用的工具，参照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）附录B填写《危险废物厂内转运记录表》； ③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗； 本项目产生的危险废物使用密闭桶和密闭袋存储，不考虑废气挥发。因此无需设置气体导出口及气体净化装置。 由上表可知，根据危险废物产生量、转运周期、贮存期限等分析，企业拟建设的面积为36m2的危废暂存间能够满足厂区内危废贮存需求。 4.5.3固废环境管理要求 对照《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知（苏环办〔2019〕149号）》中要求：在贮存设施建设方面，在明显位置按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部等关键位置设置视频监控，并与中控室联网。按照危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。按照标准在危险废物的容器和包装物上设置危险废物识别标志，并按规定填写信息。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物是否进行预处理后进入贮存设施贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。在管理制度落实方面，建立规范的危险废物贮存台账，如实记录废物名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容。 根据《固体废物污染环境防治法（2020年修订）》，本项目监督管理要求如下：a.建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，将固体废物污染环境防治内容纳入环境影响评价文件，落实防治固体废物污染环境和破坏生态的措施以及固体废物污染环境防治设施投资概算；b.收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用；c.产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 综上所述，在落实好一般固废固废及危险固废均合规处置的情况下，本项目固体废物综合处置率达100%，不会造成二次污染，不会对周围环境造成影响，固废防治措施是可行的。 4.5.4危废处置要求 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部2017年第43号公告）中要求：环评阶段已签订利用或者委托处置意向的，应分析危险废物利用或者处置途径的可行性。暂未委托利用或者处置单位的，应根据建设项目周边有资质的危险废物处置单位的分布情况、处置能力、资质类别等，给出建设项目产生危险废物的委托利用或处置途径建议。 通过调查，目前扬州市部分有危废处理资质的单位见下表： 表4-17扬州市部分危险废物处理单位 序号 企业名称 许可证号 处置方式 处置能力 经营品种 1 扬州杰嘉工业固废处置有限公司 JSYZ108100L002-2 填埋处置 40000t/a HW02、HW03、HW04、HW05、HW07、HW08、HW11、HW12、HW13、HW14、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW28、HW29、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50 2 高邮康博环境资源有限公司 JS1084OOI549 焚烧处置 30000t/a 医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料及涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、感光材料废物（HW16）、有机磷化合物（HW37）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、HW41废卤化有机溶剂、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限900-039-49、900-041-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49） 建设方可委托上述单位对本项目产生的危废进行安全处置。 综上所述，该项目所产生的固废经上述措施可得到有效处置，不会引起环境卫生和“二次污染”的问题，对周围环境影响较小，固废处置措施方案可行。 4.6土壤、地下水 4.6.土壤、地下水 4.6.1污染途径 本项目可能造成土壤和地下水污染的途径主要为： ①排放的颗粒物、挥发性有机物通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而造成土壤和地下水环境污染； ②危险废物在厂区内使用、更换和储存过程中操作不当，可能使其进入土壤，进而造成土壤和地下水环境污染。 4.6.2防控要求 （1）危废仓地面及裙角均铺设有坚固、防渗材料，做到防风、防雨、防晒；危险废物分类储存，采用专用密闭包装桶贮存。在危废仓库使用过程中建设单位需定期对危废仓库进行检查维护，保证地面无裂隙，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行地面防渗，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，避免危险废物下渗污染土壤和地下水。 （2）在危废仓库使用过程中建设单位需定期对危废仓库进行检查维护，保证地面无裂隙，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行地面防渗，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，避免危险废物下渗污染土壤和地下水。 （3）厂内地下管网、危废库、办公区等需进行分区防控。 由以上分析可知，厂内办公区已按要求采取防渗措施，危化品库等区域需按相应要求采取防渗措施，并在日后的生产过程中需注意定期维护、检修，保证各防渗设施正常使用。 通过采取以上各项目防治措施后，本项目对土壤和地下水的影响较小。 表4-18建设项目污染区划分及防渗等级一览表 分区 厂内分区 防渗措施 防渗等级 非污染区 办公区等 混凝土地面 不需设置防渗等级 污 染 区 一般 污染区 生产车间 抗渗混凝土面层(包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土)中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实。 渗透系数 ≤0.5×10-8cm/s 重点 污染区 危废暂存间 水性漆仓库 采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗。地面及墙裙采用防渗防腐涂料。 渗透系数 ≤1.0×10-11cm/s 4.7环境风险分析 4.7.1环境风险识别 ①物质风险识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A中表A.1“建设项目环境风险简单分析内容表”和《重大危险源辨识》（GB18218-2018），经过筛选、评估，项目所涉及的主要物质为机油、水性漆、危险废物。 表4-19突发环境危险物质及临界量 物质名称 最大存储量qn/（t） 临界量Qn/（t） Q值 机油 0.2 2500 0.00008 水性漆 3 10 0.3 危险废物 19.4755 50 0.39 合计 0.69008 4.7.2环境影响途径 企业环境风险影响途如下： ①废气处理设施发生故障：项目废气经相应的废气处理措施处理后经排气筒排放。若废气处理设施发生故障，则废气未经处理直接排入大气，影响环境。 ②危废库泄漏：储存危废的容器或危废库出现损坏，无法做到防腐防渗防漏措施，可能对周边水环境和土壤造成影响。 ③油漆燃烧产生的火灾事故对大气环境会造成局部污染，以及灭火过程产生的次生危害消防废水等进入土壤。 4.7.3环境风险防范措施 建议项目建成后企业做好以下几个方面的工作： （1）提高认识，完善制度，严格检查企业领导应提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟长鸣。建议企业拥有环保专员，主要负责检查和监督生产和环保设施的正常运转情况以及危废，原料的贮存情况。 （2）加强技术培训，提高安全意识，对生产操作工人进行上岗前的专业技术培训，严格管理，提高安全意识，尽量大限度的降低事故发生的可能性，以避免发生恶性事故，进而造成事故性环境污染。 （3）提高应急处理能力，企业应具有高危害设备设置保险措施，对危险区域设置消防装置等必备的应急措施，并制定厂内的应急计划，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，配备必要的通讯工具和应急设施。 （4）一般固废储存和原料仓库注意事项级应急措施，项目设有一般固废堆放场所，要求做好防淋措施，设置顶棚，或者单独设置堆放间，防止固废堆放引起二次污染，及时清运，分区堆放，做好标识标志。 （5）本项目危险废物主要为废活性炭、废过滤棉、漆渣和废漆桶，储存区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行设置，做好标识标志，地面做好防腐防渗防漏措施。 （6）生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能力，对该企业具有更重要的意义。针对本项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： ①厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道。 ②尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 ③按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。 ④在生产岗位设置事故柜和急救器材、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 过滤棉二级活性炭+15m排气筒，20000Nm3/h | 颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1大气污染物有组织排放限值 |
|  | 无组织上、 下风向 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 无组织 | 颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值； |
|  | 在厂区内厂房外设置监控点 | NMHC | 无组织 | NMHC执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2厂区内无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 综合废水 | COD | 化粪池、隔油池 | 满足卸甲镇污水处理厂接管标准 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A 声级 | 选用高效低噪声设备、安装减振底座等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中的3类标准 |
| 电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门统一清运，一般工业固废暂存于一般工业固废暂存间，废边角料、金属屑、焊接废料外售处置；危险固废废包装桶、废漆渣、废过滤棉、废活性炭、废含油抹布手套危废库暂存后交由资质单位处理处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区堆放点做到防雨防漏，地面做防渗地坪，确保不对土壤、地下水造成污染。 |
| 生态保护措施 | - |
| 环境风险防范措施 | 建立健全安全操作规章制度； 2、安装防火、防爆装置； 3、定期对废气处理系统进行检修。 |
| 其他环境管理要求 | ①本项目以喷漆房边界设置50m卫生防护距离。 ②加强拟建项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按报告表 的要求认真落实环境监测计划。 ③根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）项目 投产前及时申报排污许可。 ④各排污口的设置和管理应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关规定执行。根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的第十二条规定，排污口符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理。并按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）的规定，对各排污口设立相应的标志牌。 ⑤根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795—2020），项目需按规定编制应急预案，并报有关部门备案。 |

# 六、结论

本项目建设符合生态空间管控区域规划、达标排放原则、总量控制原则及维持环境质量原则；符合国家、地方产业政策要求，符合规划要求。在各项污染治理措施实施且确保全部污染物达标排放的前提下，本次项目的建设从环境保护角度而言，项目实施是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | 0 | 0.2175 | 0.2175 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.4816 | 0 | 0.4816 | 0.4816 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0.672 | 0.672 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0.288 | 0.288 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.084 | 0.084 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.0096 | 0.0096 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.072 |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.072 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |
|  | 金属屑 | 0 | 0 | 0 | 4.312 | 0 | 4.312 | 4.312 |
|  | 边角料 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
|  | 废焊料 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 |
| 危险废物 | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.15 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 16.2825 | 0 | 16.2825 | 16.2825 |
|  | 漆渣 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0.468 | 0.468 |
|  | 废漆桶 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0.375 | 0.375 |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
|  | 废含油抹布手套 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

钢材

下料

钻铣等机加工

焊接

铆工装配

检验

注：G：废气S：固废 N：噪声

出厂

G2焊接废气,无组织(颗粒物）；

S5收集的粉尘

S1废机油；

S2边角料

G1 切割粉尘

S3废机油；S4边角料；

G3喷漆废气,有组织+无组织(颗粒物、NMHC）；G4 晾干废气,有组织+无组织(颗粒物、NMHC）；S6废过滤棉；S7废活性炭；S8废漆桶；S9漆渣

喷漆、晾干（根据产品需求）

焊接烟尘

移动式焊接烟尘净化装置

无组织排放

喷漆、晾干

过滤棉

二级活性炭

（净化效率90%）

15m高排气筒排放